Портативный уничтожитель насекомых GE4-4B

В приборе используется ультрафиолетовый свет, который эффективно привлекает  светочувствительных летающих насекомых, таких как комары, мошкара и других. Насекомые погибают от поражения электрическим током при касании металлической решетки. В уничтожителе не используются химикаты или аэрозоли. Данной прибор безопасен для человека и домашних животных.

Функции

Это устройство может быть использовано в качестве уничтожителя насекомых и светильника. Для выбора функции необходимо установить переключатель под верхней крышкой устройства в соответствующее положение:

Фиолетовй цвет — режим уничтожения насекомых

Белый цвет — светильник.

Использование

- Установите 3 батарейки АА типа 1.5В (не входят в комплект поставки);

- Для достижения наилучшего эффекта закройте окна и двери, выключите свет, а затем включите уничтожитель

- Рекомендуется устанавливать прибор в самом тёмном месте комнаты на уровне 50-100 см над полом на расстоянии 1-2 метра от людей.

- Уничтожитель GE4-4B идеален для использования в спальне, гостинной и других помещениях. А также для кемпинга, походов, рыбалки и пр.

- В зависимости от режима работы прибора установите переключатель в соответствующее положение — уничтожитель или светильник

- Для очистки прибора воспользуйтесь щёточкой, которая находится на дне уничтожителя.

Внимание!

- Высокое напряжение! Не дотрагивайтесь до металлической сетки уничтожителя;

- Данный прибор — не игрушка!

- Не вставляйте в прибор металлические предметы;

- Не подвергайте прибор воздействию воды и других жидкостей;

- Не накрывайте уничтожитель во время работы;

- Держите вдали от легковоспламеняющихся объектов;

- Перед использованием проверьте напряжение Вашей сети;

- Устанавливайте в недоступном для детей месте;

- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к специалисту;

- Уничтожитель не должен использоваться в гаражах, мастерских и других подобных помещениях;

- Использование прибора детьми в возрасте от 8ми лет, а также людьми с пониженной чувствительностью, физическими или умственными недостатками, возможно только под контролем взрослого;

- Не допускайте использование уничтожителя детьми в возрасте до 8ми лет.

Технические характеристики

Питание	3 х АА 1.5В

Тип ламп	LED и UV-A LED

Срок службы LED ламп	50000часов

Зона действия	50м²

Время работы:

LED (белый свет)	24 часа

UV-A LED (фиолетовый свет)	20 часов

Размер	11.5х11.5х23.5см

Вес	0.37кг

Следите за новинками «31 Века»