Ловушка-уничтожитель. Модель ЭкоСнайпер LS-217.

Ловушка-уничтожитель летающих насекомых. Данная ловушка-уничтожитель эффективна против комаров, москитов, мошкары, мотыльков, ночных бабочек, мух и других летающих насекомых и идеальна для загородных домов, санаториев,  открытых ресторанов, кафе и т. д. Повышенная эффективность прибора основана на технологии привлечения насекомых за счет ультрафиолетового излучения (лампы). Встроенный вентилятор "всасывает" подлетающих насекомых в специальную сетку-ловушку в нижней части прибора, откуда насекомым уже не выбраться. Крючок для подвешивания прибора.

Комплектность: ловушка-уничтожитель - 1 шт., сетевой адаптер - 1 шт.

Питание:

Перед началом работы подключите устройство с помощью сетевого адаптера в электрическую сеть 220 В.

Работа:

Основные  органы управления:

- Крючок

- Кнопка выбора режимов

- Разъем для подключения адаптера

- Воронка

- Контейнер

В устройстве предусмотрено 3 режима работы:

- OFF – выключен

- AUTO – устройство автоматически включается ночью и выключается днем.

- ON — устройство включено все время.

При использовании необходимо периодически очищать контейнер. Для этого выполните следующие шаги:

- Отключите питание

- Одной рукой держите устройство, а другой извлеките контейнер, повернув нижнюю часть устройства по часовой стрелке.

- В случае необходимости, промойте контейнер щеткой.

- Высушите его и установите на место, поворачивая против часовой стрелки.

- Проверьте,зафиксировался ли контейнер. Если да, то устройство готово к использованию.

- Подключите питание

Примечание:

- Если Вы не собираетесь использовать устройство в течении длительного периода — отключите его.

- Отключайте устройство при очистке контейнера.

- Не погружайте уничтожитель в воду.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Технические характеристики:

Размеры:.................................................................................................................................280х160х160 мм

Питание:..........................................................................................................................от сетевого адаптера

Потребление:...............................................................................................................................................5 Вт

Площадь защиты:.............................................................................................................................до 80 кв.м.

Следите за новинками «31 Века»!