Инструкция  WK - 0677

Модель WK-0677:

Предназначен для отпугивания кротов и других землероющих животных.

Принцип действия:

Электронный подземный отпугиватель кротов и других землероющих животных подает звуковой сигнал, который прогоняет этих животных путем воздействия на их нервную систему. Сигналы вибрации воздействуют на кротов в радиусе 10 - 15 метров от прибора в зависимости от характера грунта. Кроты испытывают беспокойство и испуг и вынуждены покинуть защищаемую зону. Прибор устойчив к погодным явлениям, включая дождь и снег. Для получения оптимальных результатов рекомендуется создавать «стену» размещая приборы через каждые 20 – 30 метров.

Питание осуществляется от никелево-кадмиевой батареи, которая автоматически подзаряжается от солнечной панели входящей в состав прибора.

Порядок ввода в эксплуатацию:

1. Аккуратно соедините провода трубчатой секции прибора с соответствующими проводами верхней секции. Соединяемые провода должны быть одного цвета. Прикрепите верхнюю секцию к трубке;

2. Выберите защищаемую зону, где наблюдается активность кротов;

3. Избегайте слишком мокрых и замороженных участков земли. В твёрдых почвах достигается лучший результат, чем в рыхлых;

4. Сделайте отверстие в земле на глубину трубки, но слегка большего диаметра. Аккуратно вставьте трубку в проделанное отверстие на такую глубину, чтобы солнечная панель находилась примерно на 1 см выше почвы. Если трубка плохо входит в отверстие, слегка расширьте его. Не используйте твёрдых предметов или сильного давления для погружения трубки в отверстие, так как можно повредить прибор.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок исправной работы – 9 месяцев со дня покупки. Гарантия перестает действовать, в случае нарушения правил эксплуатации и если приборы были испорчены, модифицированы или отремонтированы неуполномоченными лицами.